## Slide 1: 乙肝抗体检测（实操流程）介绍

## Slide 2: 检测背景

## Slide 4: 乙肝抗体试剂盒检测技术介绍
０１
产品资质，临床报告
０２
检测原理、试剂结构图
０３
试剂保存及操作方法
０4
结果判读注意事项
０ 5
操作流程、注意事项

## Slide 5
第一节
产品资质、临床报告

## Slide 6
产品资质、临床报告
*ABON艾博生物医药（杭州）有限公司产品
乙型肝炎表面抗体检测试剂盒（乳胶法）

## Slide 7
检测原理、试剂结构图
第二节

## Slide 8
【检验原理】：
采用高度特异性的抗体抗原反应原理及乳胶标记免疫层析分析技术。
HBsAb检测采用双抗原夹心法：试剂含有被预先固定于膜上检测区（T）的乙肝表面抗原和包被在聚酯膜上的乙肝表面抗原-乳胶颗粒混合物。
检测时，样本滴入试剂加样端与预包被的乳胶颗粒标记的乙肝表面抗原反应。然后，混合物在毛细效应下向上层析。
如果是阳性，乳胶颗粒标记抗原在层析过程中先与样本中的HBsAb结合，随后结合物会被固定在膜上的乙肝表面抗原结合，在检测区内（T）会出现一条红色条带。这条红色条带是HBsAg-HBsAb-乳胶颗粒的复合物在膜上结合形成的。
如果是阴性，则检测区内（T）将没有红色条带
无论样本中是否存在乙肝表面抗体，一条红色条带都会出现在质控区（C)。
检测原理、试剂结构图
质控线
金标（乳胶）
玻纤
测试线
吸水滤纸

## Slide 10
包装规格 | 条型筒装
乙肝表面抗体检测试剂 | 100人份
一次性塑料吸管 | 100支
一次性使用采血针 | 100支
缓冲液 | 2瓶
记录表 | 10张
使用说明书 | 1份

## Slide 11
性能指标：
（1）最低检出值30 mIU/ml。
（2）与ELISA相比，灵敏度98.5%，特异性99.0%。

## Slide 12
试剂保存及操作方法
第三节

## Slide 13
【产品名称】：乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（乳胶法）。
【预期用途】：用于定性检测人全血/血清/血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）。
【储存条件及有效期】：原包装应储存于4-30℃，阴凉避光干燥处，有效期24个月。切忌冷冻或在已过有效期后使用（有效期见包装袋）。检测试剂应在 铝箔袋撕口后1小时内使用；如温度高于30℃或在高湿度环境中，应即开即用。
【样本要求】：样本采集后应尽可能马上使用。
【检验方法】：检测前须完整阅读使用说明书，并将试剂恢复至室温（20℃-30℃）。
1. 从原包装铝箔袋或试剂筒中取出试剂。
2. 将试剂粘在相应的记录表上，筒装产品用一次性玻璃毛细管吸取无气泡的样本至刻度（约50uL）后加于试剂加样处；单人份包装产品用一次性塑料吸管吸取样本后垂直滴加2滴于试剂的加样处。如样本比较粘稠或偏少，可滴加1滴缓冲液。
3. 等待红色条带的出现，检测结果应在 15~20分钟内判读。
试剂保存及操作方法

## Slide 14: 操作方法
使用一次性玻璃毛细管吸取无气泡的样本至刻度（约50uL）或者使用一次性塑料吸管吸取样本后垂直滴加2滴于试剂的加样处，同时开始计时。

## Slide 15
采血操作视频：

## Slide 17
结果判读注意事项
第四节

## Slide 18
注意：测试区（T）内的红色条带可显现不同深浅的颜色。但是，在规定时间内，不论该色带颜色深浅，只要有肉眼可见色带就应判为阳性结果。
结果判读注意事项

## Slide 20
弱阳性
阴性
（+）：表明既往感染过乙肝病毒，但已经排除病毒；或者接种过乙肝疫苗，产生了保护性抗体,抗体滴度越高，保护力越强。
（+、-）：说明本身对乙肝病毒的抵抗力不足，还是很有可能感染乙肝。因此，乙肝表面抗体弱阳性需要再接种乙肝疫苗加强针，刺激乙肝表面抗体的加倍产生。
（-）：表示人体对对乙肝病毒没有免疫力，不能抵抗乙肝病毒的感染。若乙肝表面抗体阴性，强烈建议进行乙肝疫苗全程接种，使乙肝表面抗体转阳；若是乙肝患者，说明体内还含有乙肝病毒，建议到正规专业医院进行规范治疗。
阳性

## Slide 21
操作流程
为了便于解决实际操作当中易出现的问题梳理该流程；可因地制宜的作适当调整。
第五节

## Slide 22
三、采血注意事项（实践）
1、采样务必充足，可见层析至检测区。（少次、多量、快速）
2、发现血量少或凝血较快者及时加入缓冲液1滴。
3、平放静置、避免围观。
4、最佳室温20~30摄氏度；
二、有序组织
1、集中班干或班级负责人学习填写结果记录表；
2、检测同时发放告知书，学习相关知识；
3、结果判读完成根据医生指导填写告知书回执，并交回班级。统一收集。
一、活动前准备
1、预先学习操作技巧；
2、预先准备好结果记录表填写名字班级、班级名册按模板预先打印。
3、按序集中某合适地点检测；
操作流程、注意事项

## Slide 23
常见问题
一、为什么我接种乙肝疫苗后，乙肝表面抗体还是显示阴性？
答：1、接种疫苗保护的个体免疫功能低下，不能产生有效保护性抗体。
2、注射疫苗的剂量不够，没能产生保护性抗体，此时可在医师指导下适当加大疫苗剂量。
3、机体在接种前已经感染乙肝病毒。

## Slide 24
常见问题
二、全程接种完3针后多长时间能够检测到抗体？
答：乙肝疫苗全程接种完3针1个月后95%以上的接种者都能够产生抗体，且在第2年抗体滴度也不会明显减弱。
来源：疫苗应用与安全问答 / 刁连东，翟如芳主编 . ——北京：中国医药科技出版社，2017.3； 中国计划免疫2007,13（4）：320-323；

## Slide 25
常见问题
三、为什么疫苗补种前抗体检测结果阳性率很低？
答：有些体检点人数多，为了提高效率习惯将指尖血抹试剂，存在标本加样量不足的情况，从而引起阳性率偏低。同时与抗体的消减，滴度的下降有关，建议进行补种。

## Slide 26: 分享完毕，感谢观看